## Slide 1: Husky Setup with Custom board
CPSC 이응창

## Slide 2: 순서
1. TX2 Flash and install Ubuntu & CUDA using JetPack
2. Install ROS
3. Install Husky packages
4. Install ZED
5. Install Velodyne
6. Install Fuzzy, CVXPY, CVXOPT for python
7. 실행 노드 및 명령어

## Slide 3: 1. TX2 Flash and install Ubuntu & CUDA using JetPack
필요사항 : Ubuntu 16.04 설치된 Host PC
Host PC와 TX2 Board가 LAN선으로 동일 Router에 연결(인터넷 사용 가능할 것)
설치 방법 : https://www.jetsonhacks.com/2017/03/21/jetpack-3-0-nvidia-jetson-tx2-development-kit/
추천 JetPack version : JetPack 3.3 or 3.2.1
다운로드 링크 : https://developer.nvidia.com/embedded/jetpack-archive

## Slide 4: 2. Install ROS 3. Install Husky packages
ROS 설치 : http://wiki.ros.org/kinetic/Installation/Ubuntu
혹은 https://github.com/engcang/Ubuntu_ROS_Installation/tree/master/ROS-Kinetic-install 참고하여 script파일 git clone으로 다운받아 실행 시 자동 설치
Husky 설치 및 세팅, 블루투스 조이스틱 세팅
https://github.com/engcang/husky/tree/master/Husky_custom_board_install_Kinetic

## Slide 5: 4. Install ZED 5. Install Velodyne
Velodyne : http://wiki.ros.org/velodyne/Tutorials/Getting%20Started%20with%20the%20Velodyne%20VLP16
ZED SDK: https://download.stereolabs.com/zedsdk/2.7/tegrax2
Script파일 다운로드 받아서 실행으로 설치(가이드 : https://www.stereolabs.com/docs/getting-started/installation/)
ZED ROS Packages : https://www.stereolabs.com/docs/ros/

## Slide 6: 6. Install Fuzzy, CVXPY, CVXOPT for python
https://github.com/engcang/husky/blob/master/Husky_custom_board_install_Kinetic/Fuzzy_cvx.sh의 코드 참고하여 설치
혹은 터미널에서
$ git clone https://github.com/engcang/husky
$ cd husky/Husky_custom_board_install_Kinetic/
$ chmod +x Fuzzy_cvx.sh
$ ./Fuzzy_cvx.sh
실행 시 자동 설치

## Slide 7: 7. 실행 노드 및 명령어
$ roslaunch zed_wrapper zed.launch
$ roslaunch velodyne_pointcloud VLP16_points.launch
허스키 Odom 초기화 : $ sudo service husky_core restart
ZED/Odom 초기화 : 실행 된 zed.launch 노드 종료(Ctrl+C)후 재실행